Памятка кассира при работе с кассовым аппаратом

АМС 100 Ф

При включении  аппарат сразу попадает в рабочий режим  ( на индикаторе справа загорится 0 )

# Регистрация покупок

## Сумма ( (1Д…4В) (ВВ ( = ( ВВ.  Выйдет чек  на одну покупку.

### Несколько покупок в одном чеке

Сумма ( (1Д…4В)  (  ВВ  ( сумма ( (1Д…4В)  (  ВВ  ( (…) =  (  ВВ

Если несколько одинаковых покупок, то кнопку ВВ нажать столько, сколько нужно.

Нескоько покупок по одной цене.

Количество покупок ( * (сумму (  (1Д…4В) ( ВВ  (  =  ВВ.

#### Работа со сдачей

Сумма (  (1Д…4В)  (  =  НЛ  (  сумма от покупателя   (  ВВ   (на экране  загорится сдача и выйдет чек с суммой сдачи).

##### Снятие показаний

Х – отчет,  периодический (отчет для самопроверки ) снимается в течении дня неограниченное количество раз.

Нажать кнопку КЗ  загорится красный индикатор над кнопкой, затем нажать 1Д загорится   ЗПР1  набрать 999999  (  ВВ. (выйдет Х – отчет ).

Z – отчет, с обнулением сменных регистров (отчет закрытия смены ) снимается в конце рабочего дня.

### Нажать кнопку КЗ  загорится красный индикатор над кнопкой, затем нажать 2В загорится ЗПР2 набрать  999999  (  ВВ  выйдет контрольная лента за весь день работы,  (  ВВ выйдет итоговый Z отчет.

После  выхода Z отчета на экране появится надпись ПРОГ на несколько секунд, в течении этого времени на аппарате нельзя производить никаких действии ( т.е. не  нажимать никаких клавиш).

#### Характерные ошибки, возникающие при работе с аппаратом

ПУ – закончилась бумажная лента  – заправить бумажную ленту.

ЕП – есть продажи – сделать Z отчет.

НП – нет продаж- говорит о невозможности проведения Z отчета.

ОГР – появляется при попытке ввести сумму больше, чем ограничение.

24 – продолжительность смены превысила 24 часа, т.е. сделать Z отчет.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.