Инструкция кассира по работе с кассовым аппаратом ИНТЕГРАЛ 201

НАЧАЛО СМЕНЫ

- Включить аппарат в сеть.

- На экране загорится 0…..0

- Кнопкой КР перейти в положение П

- На цифровой клавиатуре нажать кнопку 1, затем кнопку ИТОГ.

- На экране --НС-- .

- Нажать ИТОГ.

- На экране время (например 09-56-23 т.е. часы, минуты, секунды при необходимости ввести новое время)

- Нажать ИТОГ.

- На экране дата например 15.01.04. (день, месяц, год.)

- Нажать ИТОГ. Печатается чек НАЧАЛО СМЕНЫ.

РАБОТА КАССИРА

- Аппарат в положении “Р…..0”.

- Набрать сумму товара на цифровой клавиатуре(0….9) затем  кнопку отдела (1…8) и “ИТОГ”. Выйдет один чек с одной покупкой.

- Несколько товаров в чеке. Набрать сумму товара затем  отдел, сумму товара затем отдел….После этого нажать кнопку “ПИ” на экране высветится сколько должен покупатель, а затем “ИТОГ” выйдет чек.

- Несколько товаров по одной  цене. Набрать на цифровой клавиатуре количество товара, нажать кнопку “” и набрать цену товара на цифровой клавиатуре, затем нажать кнопку отдела (1…8) , кнопку “ПИ” , и кнопку “ИТОГ”.

- Коррекция чека. Набрана не та сумма кнопка отдела но не нажат “ИТОГ”. Нажать кнопку “СТ” и аппарат откорректирует последнюю покупку (аппарат допускает только пять коррекций т.е. пять исправлений).

- Работа со сдачей. После нескольких пробитий товаров т.е.(сумма, отдел, сумма, отдел….). Нажимаем кнопку “ПИ” аппарат показывает сколько нам должен денег покупатель. После этого нажимаем кнопку “ИТОГ” (выходит чек с суммой сдачи и на экране тоже будет видна сдача).

- Работа с кодами товаров. На цифровой клавиатуре ввести код товара от 0 до 499, затем нажать кнопку КТ а, затем ИТОГ . Аппарат печатает чек с запрограммированными данными.

Х – отчет,  периодический (отчет для самопроверки ) снимается в течении дня неограниченное количество раз.

- Кнопкой “КР” перейти в положение 0…….П

- Нажать кнопку “1”затем кнопку “ПИ” (распечатается сменная выручка на данный момент времени,)

- Нажать кнопку “2” затем “ПИ”(распечатается выручка за все время работы

- Отчет по кодам товаров. Аппарат в положении П. Нажать на цифровой клавиатуре 3 а, затем ИТОГ. Выйдет чек с отчетом.

Z – отчет, с обнулением сменных регистров (отчет закрытия смены ) снимается в конце рабочего дня.

- Кнопкой “КР” перейти в положение 0…….П)

- Нажать кнопку “1” затем “АН” на экране появится “ Г.С.?”после нажать кнопку “ИТОГ” на экране появится дата, повторно нажать кнопку “ИТОГ” аппарат напечатает сначала контрольную ленту, а затем чек закрытия смены.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.